# Введение

Генеральный план сельского поселения Базлыкский сельсовет Муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан разработан в соответствии с техническим заданием к Муниципальному контракту от 19.06.2014 г. № 1/2014.

Генеральный план является документом территориального планирования, определяющим основные направления развития сельского поселения на ближайшие 20 лет с обеспечением благоприятных условий жизнедеятельности и безопасности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, с охраной и рациональным использованием природных ресурсов.

Необходимость учета множества факторов развития сельского поселения требует анализа современного состояния населённых пунктов и выявления ограничений по их территориальному использованию. С учетом этих ограничений в составе генплана разработано функциональное зонирование территории, которое является основой для последующей разработки Правил землепользования и застройки с установлением режимов и регламентов ее использования.

Проектирование выполнялось в соответствии с положениями и требованиями:

− Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

− Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008 г.;

− Земельного Кодекса Российской Федерации;

− Санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Цифровая картографическая основа (ЦКО) сельского поселения Базлыкский сельсовет МР Бижбулякский район Республики Башкортостан выполнена ООО «Технология 2000» г. Екатеринбург в 2014 году.

Генеральный план рассчитан на реализацию в два этапа:

I очередь строительства – до 2024года.

Расчетный срок реализации – до 2034 года.

В проекте использованы данные, представленные администрацией СП Базлыкский сельсовет МР Бижбулякский район РБ, данные отраслевых министерств, ведомств, Госкомстата РБ, ранее выполненных проектных работ – «Схема территориального планирования МР Бижбулякский район РБ» (ЗАО «Ленинградский Промстройпроект» в 2005 году).

Цели и задачи проекта

В проекте анализируются ресурсные возможности территории сельского поселения Базлыкский сельсовет (природные, социально-территориальные), даются предложения по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, организации мест отдыха.

Вопросы экономического, социального и территориального развития населённых пунктов сельского поселения рассматриваются в тесной увязке с экологическим состоянием, с традициями и укладом жизни местного населения, спецификой хозяйственной деятельности.

Генеральный план является основой для последующих стадий градостроительного проектирования (проекты планировки населённых пунктов, зон отдыха и т.д.), схем и проектов землеустройства, схем размещения объектов здравоохранения, рекреации, рабочих проектов инженерной подготовки и благоустройства, а также улучшения автомобильных дорог внутри и между населёнными пунктами.

Главная цель проекта – пространственная организация населённых пунктов сельского поселения методами территориального планирования для рационального использования земель и их охраны, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур, социально-экономического развития, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории.

Конечная цель проекта генплана связана с разработкой конкретных градостроительных мероприятий по созданию комфортной среды проживания населения в каждом населённом пункте сельского поселения.

Основные задачи работы:

− выявление проблем градостроительного развития территорий населённых пунктов сельского поселения и определение условий их решения;

− разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

− определение перечня объектов местного значения и их размещение с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

– составление единого комплексного плана развития территории сельского поселения с выделением этапов реализации на ближайшие 10 лет и перспективу до 2034 г.;

− создание электронного генерального плана в качестве ресурса ИСОГД на основе новейших компьютерных технологий.

Глава I. Существующее положение

1.1 Положение населенных пунктов в системе расселения. Современное использование территории

Территория сельского поселения Базлыкский сельсовет находится севернее районного центра села Бижбуляк МР Бижбулякский район, расположенного в западной части Республики Башкортостан и граничащего с Оренбургской областью. С юго-запада и юга она ограничена землями СП Бижбулякский сельсовет; с севера , северо-запада и северо-востока− землями Михайловского, Кош-Елгинского и Калининского сельсоветов, с юго-востока − с землями СП Кенгер-Менеузовский сельсовет.

В состав Базлыкского сельского совета входят сёла Базлык, Кистенли-Богданово, деревни Мусино, Пурлыга, Егоровка. Связь со столицей республики осуществляется по автодороге М-5"Урал", далее по дороге республиканского значения Чишмы − Аксеново – Бижбуляк и дороге межрайонного значения  Бижбуляк − Киргиз-Мияки.

с. Базлык

Село Базлык − административный центр сельского поселения. Численность населения − 984 человек, расположено на юге сельского поселения. Расстояние до райцентра с. Бижбуляк –7 км, до ж/д станции Приютово – 47 км. С юго-запада и юга территорию села ограничивает водопровод и охранная зона от нефтепровода, с запада санитарно-защитная зона от скотомогильника и ТБО. Северной и северо-восточной границей села является река Базлык.

Планировочная структура села продольно-вытянутая с северо-запада на юго-восток. В центральной части села располагается общественная зона. Сельскохозяйственным предприятием села является СПК им. М.Горького.

Имеются резервы свободных территорий в северо-западной части для размещения жилой застройки в существующих границах села. Скотомогильники расположены в северо-западной и юго-восточной частях от границ села с соблюдением санитарно-защитной зоны 1000 м.

Въезд в населенный пункт осуществляется по дороге межмуниципального значения Бижбуляк − Аксёново IV категории с асфальтобетонным покрытием.

с. Кистенли-Богданово

Село расположено в 9 км к северу от административного центра сельсовета. Население – 512 человек. Село территориально ограничено с юго-запада – кладбищем, с востока – границей сельского совета, с запада – ограничением от скотомогильника.

Структура территории вытянута вдоль реки Кистенли. Из производственных объектов существующая КРС на 800 голов расположена в западной части деревни в границах населенного пункта. Общественная зона села сложилась в южной части населенного пункта по ул. Школьная. Резервы свободных участков предлагается разместить на территории, ныне занятые лугами в продолжении улицы Центральная и в южной части населенного пункта.

Въезд в населенный пункт осуществляется по дороге местного значения с щебеночным покрытием.

д. Мусино

Деревня расположена в юго-восточной части сельского совета. Население деревни – 86 человек.

Въезд в населенный пункт осуществляется по грунтовой дороге.

Расстояние до административного центра сельсовета − 8 км, до ближайшей ж/д станции Приютово − 58 км.

В населенном пункте нет объектов общественного значения, пунктов и учреждений обслуживания населения. Развитие предусматривается в существующих границах за счёт сноса пустующих усадебных домов.

д. Пурлыга

Деревня примыкает к восточной границе сельского совета, от центра сельсовета удалена на расстоянии 10 км. Население – 76 человек.

Транспортная связь с центром сельского поселения осуществляется по автодороге межмуниципального значения IV категории Бижбуляк – Аксёново с твердым покрытием. Расстояние до районного центра (с. Бижбуляк) − 17 км, ближайшей ж/д станции (Приютово) − 57 км.

Объекты общественно-делового и коммунально-бытового назначения в населенном пункте отсутствуют. Проектом предусматривается развитие села на заброшенных участках.

д. Егоровка

Деревня расположена в 6 км к востоку от административного центра сельсовета. Население – 59 человек. Деревня территориально ограничена с запада – санитарно-защитной зоной от свалки ТБО, с востока – кладбищем, с юга – охранной зоной от нефтепровода.

Под зону возможного затопления попадает небольшая часть деревни со стороны реки Базлык.

Общественная зона села сложилась в северной части населенного пункта. Производственные площадки недействующих зданий примыкают к северо-восточной границе деревни.

Въезд в населенный пункт осуществляется с запада по дороге местного значения с щебеночным покрытием. Развитие предусматривается в существующих границах за счёт сноса пустующих усадебных домов.

1.2 Существующая застройка

1.2.1 Жилая застройка

Сложившаяся жилая застройка населенных пунктов с. Базлык, с. Кистенли-Богданово, д. Мусино, д. Пурлыга, д. Егоровка сельского поселения Базлыкский сельсовет представлена жилыми домами усадебного типа с участками.

1.2.2 Общественная застройка

с. Базлык

Экспликация существующих общественных зданий и сооружений дана на чертеже «Генеральный план».

Объекты культурно-бытового обслуживания населения с общественным центром села расположены по улицам Центральная, Шоссейная. Здесь находятся магазины, сельский дом культуры, библиотека, ФАП, общеобразовательная школа, детский сад, администрация сельсовета, отделение связи, церковь, музей. Характеристики зданий общественного назначения приведены в таблице №1.

с. Кистенли-Богданово

Экспликация существующих общественных зданий и сооружений приведена на чертеже «Генеральный план».

Объекты культурно-бытового обслуживания распределены по улицам Школьная и Центральная. Здесь находятся клуб, магазин, общеобразовательная школа, библиотека, отделение связи, ФАП. Характеристики зданий общественного назначения приведены в таблице №1.

д. Егоровка

Экспликация существующих общественных зданий и сооружений представлена на чертеже «Генеральный план».

Объекты культурно-бытового обслуживания и общественный центр села размещены по улице Центральная. Здесь находятся магазин, ФАП. Характеристики зданий общественного назначения приведены в таблице №1.

Деревни Пурлыга, Мусино не имеют объектов культурно-бытового назначения.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания населённых пунктов

Таблица  №1

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс. чел. | Требуется на существ. числ. населения | Сущ. обесп./фактич. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Базлык (984 чел.) |
| Дошкольные организации (аренда в школе) | мест | 33-34 | 33 | 35/- | 106 |
| Административное здание (аренда в СДК) | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Музей | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Общеобразоват. учреждения | учащ. | 144 | 142 | 152/- | 107 |
| Библиотека (аренда в СДК) (на 1-3 тыс. чел.) | тыс. том чит. мест | 6-7,5 5-6 | 5,9-7,4 4,9-5,9 | 21,7 − | 289 0 |
| Помещ. для занят. физкульт. | м2 пл. пола | 80 | 79 | в школе | 100 |
| Клубы сельских поселений (на 3-5 тыс. чел.) | 1 место | 230-190 | 226 | 300 | 132 |
| Магазины смешанн. торговли 100 (продук.)+200 (промтов.) | м2 торг. пл. | 300 | 295 | 109,4 | 37 |
| ФАП | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Отд. связи (0,5–6,0 тыс. жит.) | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Отд. банка (0,5 тыс. жит.) | объект | 1 | 1 | − | 0 |
| Аптека | объект | 14 | 1 | – | 0 |
| Пожарное депо на 1 машину | 1 пождепо. | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Кладбище напол. 50% за границей дер. | га | 0,24 | 0,24 | 3,0 | 625 |
| Плоскостные спортсооруж. | га | 0,7-0,9 | 0,69-0,89 | – | 0 |
| Культовое здание | объект | - | - | 1 | 100 |
| с. Кистенли-Богданово (512 чел.) |
| Дошкольные организации (аренда в школе) | мест | 33-34 | 17 | – | 0 |
| Общеобразоват. учреждения | учащ. | 144 | 74 | 92/- | 124 |
| Библиотека (аренда в СДК) (на 1-3 тыс. чел.) | тыс. том чит. мест | 6-7,5 5-6 | 3,0-3,84 2,56-3,0 | 12,7 − | 330 0 |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 300 | 154 | – | 0 |
| Магазины смешанн. торговли 100 (продов.)+200(промтов.) | м2 торг. пл. | 300 | 154 | 114,8 | 74,54 |
| Столовая | 1 посад.место | 40 | 20 | 40 | 200 |
| ФАП | объект | 1 | 1 | – | 0 |
| Отд. связи (0,5–6,0 тыс. жит.) | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Кладбище наполн. 50% за границей дер. | га | 0,24 | 0,12 | 3,24 | 675 |
| д. Мусино (86 чел.) |
| Кладбище наполн. 55% за границей дер. | га | 0,24 | 0,02 | 0,66 | 1800 |
| д. Пурлыга (76 чел.) |
| Кладбище наполн. 50% за границей дер. | га | 0,24 | 0,018 | 0,28 | 777 |
| д. Егоровка (59 чел.) |
| ФАП | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Магазины смешанн. торговли 100 (продов.)+200(промтов.) | м2 торг. пл. | 300 | 17,7 | 30 | 169 |
| Кладбище наполн. 50% за границей дер. | га | 0,24 | 0,014 | 0,66 | 2571 |

В деревнях Мусино, Пурлыга объекты культурно-бытового обслуживания, торговли, здравоохранения и образования отсутствуют.

Нормы обеспеченности на существующую численность населения приняты согласно ТСН РБ.

Потребность наличного населения Базлыкского сельсовета в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также нормативами, рекомендуемыми СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими отраслевыми нормами.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Таблица  №2

| Наименование | Един. измерен. | Адрес | Емкость | Размеры земельных участков | Ведомств. принад- лежность | Кол. работ-щих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По проекту | По факту |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Магазины продовольственных товаров, кулинарии или смешанных товаров | м2 торг. пл | с.Базлык, ул.Центральная, 168 | 25 |  | 0,133 га |  | 3 |
|  | −//− | с.Базлык,ул.Центральная, 92б | 50 |  | 0,1831 га |  | 1 |
|  | −//− | д.Егоровка, ул.Централь- ная, 30а | 30 |  | 0,314 га |  | 1 |
|  | −//− | с.Кистенли-Богданово, ул.Централь- ная, 69а | 50 |  | 0,423 га |  | 1 |
| Магазин «Ангелочек» | −//− | с.Кистенли-Богданово, ул.Центральная, 54а | 37,8 |  | 0,025 га |  | 2 |
| Магазин «Ангелочек» | −//− | с.Базлык, ул.Центральная,166а | 34,4 |  | 0,0357 га | Частная | 4 |
| Магазин «Надежда» | −//− | с.Кистенли-Богданово, ул. Центральная, 42 | 27 |  | 0,0121 га | −//− | 1 |

1.2.3.  Производственная, коммунально-складская застройка

На территории сельского поселения Базлыкский сельсовет расположены такие сельскохозяйственные предприятия как СПК им.Горького и  ООО Агроферма "Богдан". Направление хозяйства – растениеводство, животноводство.

с. Базлык

Производственные предприятия − конный двор, машинно-тракторный парк, молочно-товарная ферма (нет голов); коммунально-складские здания и сооружения: зерноток сосредоточен в юго-западной части села.

с. Кистенли-Богданово

Производственные, коммунально-складские предприятия сосредоточены в западной и южной частях села и включают в себя молочно-товарную ферму ООО "Богдан", зерносклад, автогараж.

д. Пурлыга

Не действующие здания ферм расположились на северо-западе деревни.

д. Егоровка

С севера жилая застройка ограничена закрытыми предприятиями МТФ (нет голов).

Экспликация предприятий приведена на чертеже «Карта планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон. Карта с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения».

Сельхозпредприятия в пределах сельского поселения

Таблица №3

| Наименов. предприятия, учреждения и организации | Адрес | Направление хозяйства | Численность кадров, чел. | Площадь предприятия, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| СПК им. Горького | с.Базлык, ул. Шоссейная, 1а | Животноводство растениеводство | 47 | 6033 |
| ООО Агроферма "Богдан" | С. Кистенли-Богданово, 2 | Животноводство растениеводство | 27 | 2352 |

1.3. Территории месторождений

На территории Базлыкского сельского поселения производится добыча стройматериалов:

Таблица  №4

| № | Наимено- вание | Местоположение | Расстоян. от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Глина | Близи деревни Чулпан (восточнее) | 0,5 | 1 | х |
| 2 | Гравий | Юго-западнее села Кенгер-Менеуз близи (западнее) пруда Басу Елга | 1 | 1 | х |
| 3 | Гравий | Севернее села Кенгер-Менеуз (западнее дороги Кенгер-Менеуз – Кунакулово) | 2 | 1 | х |

1.4. Транспорт и дороги

Основной транспортной магистралью, проходящей по территории Кенгер-Менеузовского сельсовета, является автомобильная дорога межрайонного значения Аксеново − Бижбуляк, которая обеспечивает связь поселения с административным центром Бижбулякского района и c Уфой с выходом на автомагистраль М-5 «Урал», а также с центральными и южными городами и районами республики. Автомобильная дорога относится к IV категории с твёрдым покрытием протяженностью 10,1 км в границах сельского поселения.

Внутрихозяйственные связи осуществляется по дорогам IV−VI категорий с твёрдым и усовершенствованным покрытием. При достаточно высокой обеспеченности автодорогами с твердым покрытием следует отметить наличие дорог, требующих дальнейшего совершенствования. Все населенные пункты сельского поселения имеют устойчивую круглогодичную автотранспортную связь с центром сельсовета и районным центром.

Через юго-восточную часть сельского поселения проходит автомобильная дорога межмуниципального значения, соединяющая Базлыкский сельсовет с Альшеевским районом.

Перечень автомобильных дорог общего пользования в

сельском поселении Базлыкский сельсовет

Таблица №5

| № п/п | Наименование основных автомобильных дорог | Категория дороги | Протяж. в пределах сельсовета км. | В т.ч. по типу покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфаль- тобетон | гравий | грунт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Базлык-Егоровка | V | 3,2 | - | 3,2 | - |
| 2 | Егоровка-Мусино | V | 0,4 | - | - | 0,4 |
| 3 | Кистенли-Богданово – Базлык | IV | 7,26 | 2,0 | 5,26 | - |
| 4 | Кистенли-Ивановка – Кистенли-Богданово | V | 4,50 | - | 4,50 | - |
| 5 | Базлык-Пурлыга | IV | 7,90 | 5,90 | 2,0 | - |
| 6 | Базлык-Бижбуляк | IV | 7,0 | 7,0 | - | - |

Показатели существующей улично-дорожной сети

в границах населенных пунктов

Таблица №6

| Наименование | Протяженость, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| с. Базлык | 9,77 | 6,839 |
| с. Кистенли-Богданово | 6,57 | 4,599 |
| д. Мусино | 1,15 | 0,805 |
| д. Пурлыга | 0,87 | 0,609 |
| д. Егоровка | 1,61 | 1,127 |

1.5. Земли специального назначения

1.5.1. Кладбища

Санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения:

− СЗЗ от сельских кладбищ – 50м;

− СЗЗ от свалок ТБО – 1000м;

− СЗЗ от скотомогильников – 1000м, (от биотермических камер – 500м).

Все существующие кладбища благоустроены в соответствии с нормативными требованиями:

1. Территории ограждены.

2. Организованы подъездные пути.

3. Наличие автостоянок.

4. Предусмотрены помещения для хранения инвентаря.

5. Наличие мусоросборников.

Нормативная потребность существующего населения в кладбищах 1,717 чел. х 0,24 га = 0,42 га, существующая обеспеченность равна 7,84 га, следовательно, увеличение территории кладбищ не предусматривается.

Таблица  №7

| № | Наименование | Местоположение | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кладбище с.Базлык | западнее с.Базлык | 0,3 | 3,0 | 50 % |
| 2 | Кладбище с.Кистенли-Богданово | юго-восточнее с. Кистенли-Богданово | 0,7 | 3,24 | 50 % |
| 3 | Кладбище д.Мусино | западнее д. Мусино | 0,3 | 0,66 | 55 % |
| 4 | Кладбище д.Егоровка | восточнее д. Егоровки | 0,4 | 0,66 | 55% |
| 5 | Кладбище д.Пурлыга | Юго-западнее Д. Пурлыга | 0,6 | 0,28 | 50 % |
| Всего: |  | 7,84 |  |

Потребность наличного населения Базлыкского сельсовета в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также нормативами, рекомендуемыми СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими отраслевыми нормами.

1.5.2. Свалки твёрдых бытовых отходов

Согласно справке администрации Базлыкского сельского совета следующие свалки на сегодняшний день подвергаются рекультивации:

Таблица №8

| Наименование | Местоположение | Расстояние от ближ. застр., км | Территория, га | Объем накопленных отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с. Базлык | южнее с.Базлык севернее с.Базлык | 0,3 | 0,5149 0,8949 | 45 15 |
| с. Кистенли-Богданово | южнее с. Кистенли-Богданово | 0,7 | 0,7645 | 50 |
| д. Егоровка д. Мусино | западнее д.Егоровка | 0,4 | 0,2856 | 50 |
| д. Пурлыга | северо-западнее д.Пурлыга | 0,6 | 0,8 | 50 |
| Всего | 3,26 |  |

1.5.3. Скотомогильники

На территории сельского поселения Базлыкский сельсовет располагается 5 железных ям в 0,5-1,5  км от застройки населенных пунктов. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 скотомогильники – объекты I класса и санитарно-защитные зоны от них составляют 1000 метров.

Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (1995 г.), а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица  №9

| № | Наименование | Местоположение | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Скотомогильник с. Базлык | юго-восточнее юго-западнее | 0,8 | Нет данных | Нет данных |
| 2 | Скотомогильник с. Кистенли-Богданово | западнее | 1,5 | Нет данных | Нет данных |
| 3 | Скотомогильник д. Егоровка д. Мусино | севернее д. Егоровка | 0,5 | Нет данных | Нет данных |
| 4 | Скотомогильник д.Пурлыга | северо-западнее | 0,5 | Нет данных | Нет данных |

1.6. Планировочные ограничения градостроительного развития террито-     рии

1.6.1. Ограничения по природным факторам

Природоохранные территории

Природоохранные территории включают водоохранные зоны водоемов и запретные  нерестовые полосы, а также полезащитные, пастбищезащитные и противоэрозионные леса, посадки вдоль магистралей. Все территории относятся к защитным лесам 1 группы.

Водоохранные зоны

Для водных объектов водоохранная зона устанавливается в соответствии со ст. 6 и 65 Водного кодекса РФ  № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. (действует с 01.01.2007г.).

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев и озер и на которых установлен специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

1.6.2. Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы (ПЗП) устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

а) распашка земель;

б) размещение отвалов размываемых грунтов;

в) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы (БП) водных объектов общего пользования составляет 20 метров за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой, которая устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья, согласно нормам, принимается 50 м.

Береговая полоса болот, природных выходов подземных вод не определяется.

Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории Базлыкского сельского поселения следующие:

Таблица №10

| Водный объект | Длина, км | ВЗ, м | ПЗП, м | БП, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Базлык | 21 | 100 | 40 | 20 |
| р. Кистенли | 19 | 100 | 40 | 20 |
| р. Чатра | 5,4 | 50 | 30 | 5 |
| Р. Чатры | 4,7 | 50 | 30 | 5 |
| Р. Тюк | – | 50 | 30 | 5 |

Леса I группы − запретные полосы лесов вдоль рек, полезащитные леса и леса вдоль автомобильных дорог. Защитные леса расположены по всему северу и юго-востоку территории сельского поселения.

Ширина водоохранной зоны озера, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера с акваторией менее 0,5 км2, равна 50 м.

1.6.3. Охранные зоны электрических сетей

Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные  кабельные линии электропередачи. Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» Охранные зоны линий электропередач − это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м − для ВЛ до 20 кВ, 15м − для ВЛ 35 кВ, 20 м − для ВЛ 110 кВ, 300м − ПС (35/10 кВ).

1.6.4. Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. №578.

1.6.5. Охранные зоны систем газоснабжения

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны.

По территории сельского совета проходит газопровод высокого давления I категории – 0,32 МПа с условными диаметрами 110, 100 и 63 мм. Охранная зона вдоль трассы газопровода в соответствии с СП 42-101-2003 составляет 10 м. В пределах охранной зоны запрещается производить строительство сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.

1.7. Санитарно-защитные зоны от основных сельскохозяйственных предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

− обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

− создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

− организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов. Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

В пределах поселения расположены сельскохозяйственные предприятия с СЗЗ от 300 до 50 м от границ своих участков и сельские кладбища с СЗЗ 50 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция.

Перечень предприятий – загрязнителей и их санитарно-защитные зоны

Таблица №11

| Наименование предприятия (объекта) | Основной вид деятельности | Размеры СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| СПК им. Горького | Растениеводство, животноводство | 300, 50 |
| ООО Агроальянс "Богдан" | Растениеводство, животноводство | 50,100,300 |

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, устанавливаемых действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). Перечень ограничений представлен в таблице 12.

Регламенты использования территории санитарно-защитных

зон предприятий

Таблица№12

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - Жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - Рекреационные зоны и отдельные объекты; - Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - Предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - Спортивные сооружения; - Парки; - Образовательные и детские учреждения; - Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса опасности, чем основное производство; - Пожарные депо; - Бани, прачечные; - Объекты торговли и общественного питания; - Мотели; - Гаражи; - Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - Автозаправочные станции; - Связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследователь-ские лаборатории, спортивно-оздорови-тельные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - Местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - Артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - Канализационные насосные станции; - Сооружения оборотного водоснабжения; - Питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

Глава II. Оценка природных условий и ресурсов. Экологическая оценка

2.1. Природно-ресурсный потенциал

2.1.1. Климат

Климатическая характеристика приводится по м/ст. Аксаково по данным ТСН «Климат Республики Башкортостан», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» и «Обзорной записки «Охрана окружающей среды в Бижбулякском районе» Государственного комитета РБ по охране окружающей среды, 2001г.

Проектируемый район расположен в лесостепной зоне и характеризуется умеренно континентальным климатом и устойчивой погодой в течение всего года с большим числом солнечных дней и сухостью воздуха.

Суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность при безоблачном небе 5867Мдж/м2, продолжительность солнечного сияния 1850-1820час.

Тепловой режим. Среднегодовая температура воздуха +2,2оС. Средняя температура января, самого холодного месяца зимы, достигает –14,5°, средняя температура июля +18,1°. Абсолютная минимальная температура воздуха составляет –47о, абсолютная максимальная +37о.

Устойчивые морозы наступают в середине ноября и прекращаются в конце марта. Число дней с наиболее сильными морозами на всей территории района достигает в среднем 1,4 дня с температурой менее –30оС и 15 дней с температурой менее –20оС. Максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 143см, раз в 50 лет – 198см.

Влажностный режим. Территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год выпадает в среднем 525мм осадков, причем основная часть в теплый период – 360мм, однако бывают годы, когда в весенне-летний сезон осадки не выпадают в течение 2-3-х месяцев, в результате чего возникают засухи.

Максимальный суточный максимум осадков 50мм.

В холодный период сильные снегопады и редкие оттепели обусловливают довольно мощный снежный покров (ноябрь–апрель), достигающий к концу зимы 40см высоты. Вес снежного покрова на 1м2 горизонтальной поверхности, возможный 1 раз в 5 лет составляет 203кг, в 50 лет – 302кг. Полностью снег сходит в конце апреля.

Средняя относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 79%., наиболее теплого – 68%.

Ветровой режим. На рассматриваемой территории в течение всего года преобладают ветры южного и юго-западного направлений, особенно в зимний период. Среднегодовая скорость ветра – от 3,5 до 4,2м/с. южных и юго-западных направлений, 2,6м/сек. – северных и северо-восточных. Скорость ветра, возможная 1 раз в 100лет составляет 22м/сек., 1 раз в 5 лет – 17м/сек.

Опасные погодные явления представлены грозами, метелями и туманами.

Среднее число дней с грозой – 25.

Метели. Преобладают метели южного и юго-западного направлений с силой ветра 6-13м/сек. Повторяемость сильных метелей в среднем наблюдается 1-3 раза в году. Максимальный объем снегопереноса более 400м3/пог.м.

Туманы. Среднегодовое число дней с туманом колеблется по территории – около 30, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа. Продолжительность туманов в среднем за год колеблется по территории от 30-40 часов.

Засухи. Критерием для оценки интенсивности засухи принят гидротермический коэффициент (ГТК), значение ГТК менее 0,6 – 0,7 характеризуют очень засушливую обстановку, которая в сочетании с ветром создает суховейные явления, пагубно влияющие на сельскохозяйственные культуры. Среднее число дней с суховеями средней интенсивности достигает 5-7дней.

Климатические условия для строительства. По климатическому районированию территории России для строительства Бижбулякский район РБ относится к климатическому подрайону IВ. Расчетная температура для проектирования отопления –340С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха <8°С) 219дней.

Территория относится к району с повышенным потенциалом загрязнения ат-мосферы (ПЗА). Накоплению примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1.Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2.Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3.Высокая температура воздуха и слабый ветер.

4.Туманы.

5. Опасное направление и скорость ветра (4-7м/сек.).

Повторяемость слабых ветров составляет 20% с максимумом в августе-сен-тябре. Повторяемость приземных инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 30%. Мощность и интенсивность приземных инверсий составляет 0,3-06км и 2-60С. Максимум наблюдается зимой (0,5-1км и 5-100С), минимум – летом.

Климатические условия для сельского хозяйства благоприятные - территория хорошо обеспечена теплом и недостаточно влагой; теплообеспеченность периода вегетации (сумма активных температур) 2200-23000С, значение гидротермического коэффициента – 0.8-1.2 (агроклиматический район – теплый, незначительно засушливый), продолжительность периода активной вегетации – 170дней. Суховеи и пыльные бури создают трудности в весенне-летний период для сельского хозяйства.

Климатические условия для рекреации благоприятны – продолжительность периода с температурой выше 150С – 95дн., с температурой от –5 до -150С – 80-100дн., мощность снежного покрова – 30-40см, среднемесячная скорость ветра летом 3,0-3,5м/сек., зимой – 4,0-4,5м/сек.

2.1.2. Рельеф. Инженерно-геологическая характеристика

Территория характеризуется пологоволнистыми водораздельными пространствами с абсолютными отметками 200-340м.

Рельеф местности сложный, расчлененный, в целом имеет холмисто-увалис-тый характер. Средняя плотность овражно-балочной сети 1,5-2,0, а на отдельных участках до 2,3км на 1км2 территории. Площадь действующих оврагов составляет 368га или 0,17% территории района, их основная часть – 364 га – расположена на землях сельскохозяйственного назначения.

Территория Бижбулякского района расположена в равнинной части РБ и соответствует юго-восточной окраине Русской платформы. В платформенной области на кристаллическом фундаменте полого залегают осадочные толщи рифея и палеозоя.

Рифейский осадочный чехол слагают песчаники, сланцы, доломиты, алевролиты, известняки и эффузивы основного состава.

Палеозойский осадочный чехол образован породами перми, залегающими после длительного перерыва и размыва на отложениях рифейского комплекса и породах кристаллического фундамента.

Пермские отложения представлены песчаниками, глинами, мергелями, известняками, доломитами, алевролитами и конгламератами.

2.1.3. Гидрография

Гидрографическая сеть сельского поселения представлена реками Базлык (протяженность 21км) – устье реки находится в 12 км по правому берегу реки Менеуз и протекает в северной и южной частях с. Базлык и д. Егоровка, Кистенли (19км) − речка протекает вдоль с. Кистенли-Богданово и является притоком реки Менеуз.

Гидравлическая сеть представлена также системой притоков рек, представляющих собой мелкие речки, имеющие характер ручьев с незначительным водным дебитом протяженностью менее 10 км.

Водный режим характеризуется весенним половодьем (60-70% годового стока), продолжающимся 2-3 месяца, летней меженью (от 10 до 30% годового стока), прерываемой паводками, и зимней меженью (не превышает 10-15% годового стока). Минерализация рек западных равнинных территорий 1,16г/л.

По данным администрации сельского поселения, в деревне Егоровка Базлыкский сельсовет, часть домовладений попадает в зону возможного подтопления (1-2% вероятности).

Перечень рек на территории СП Базлыкский сельсовет

Таблица №13

| №п/п | Наименование рек | Куда впадает | Протяженность рек, км | Ширина водоохран. зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Базлык | р. Менеуз | 21 | 100 |
| 2 | р. Кистенли | р. Менеуз | 19 | 100 |
| 3 | р. Чатра | р. Базлык | 5,4 | 50 |
| 4 | р. Чатры | р. Кистенли | 4,7 | 50 |
| 5 | р. Тюк | р. Кистенли | - | 50 |

2.1.4. Растительность

Для территории, относящейся к типичной лесостепной природной зоне, характерно сочетание массивов лиственных и лиственно-хвойных лесов с луговыми степями. Освоенность территории высокая (70-80%). Естественные ландшафты сохранены на 25% территории на холмах  и склонах увалов.

Облесенность Бижбулякского района составляет 16%. Леса расположены неравномерно: основные лесные массивы находятся в северо-западной, западной и юго-восточных частях района, на других территориях леса представлены небольшими степными колками.

Территория Базлыкского сельсовета расположена на границе основных северо-восточных лесных массивов.

В породном составе преобладают мягколиственные леса (62%) - береза и осина, твердолиственные, преимущественно дуб, встречаются в 24%, хвойные породы – в 14% (сосна – 12%). Всего в лесах произрастает около 20 видов лесообразующих пород (ель, лиственница, дуб, ясень, клен, вяз, береза, осина, ольха, липа, тополь, ива) и других древесно-кустарниковых растений (бересклет бородавчатый, крушина, калина, черемуха, рябина красная, шиповник, лещина, жимолость, акация желтая, боярышник, малина, вишня степная, бузина красная и т.д.).

Среди разнотравья наиболее характерны мятлик узколистный, тонконог луговой, костер безостый, типчак, овсяница луговая, ежа сборная, осока ранняя, тысячелистник и многие другие виды.

2.1.5. Почвы

Структура почвенного покрова района представлена в основном черноземами (85%) и темно-серыми лесными почвами.

Природные условия района в сочетании с большой степенью распаханности территории и интенсивным использованием земель привели к деградации почвенного и растительного покрова на значительных площадях.

Основными факторами деградации почвенного покрова являются процессы эрозии, заболачивания, подкисления почвенной среды, химическое загрязнение и другие.

Приуроченность части пахотных угодий к эрозионно-опасным склонам, несоблюдение комплекса противоэрозионных мероприятий (вспашка вдоль склонов, отсутствие достаточной сети лесополос, регулирование снеготаяния), привело к развитию водной эрозии. Кроме того, в южной части на территории района развита ветровая эрозия.

Главными причинами развития эрозии, наряду с природными (сложность геоморфологии, ливневый характер осадков, интенсивное снеготаяние), является нарушение структуры землепользования: нерациональное соотношение площадей пахотных, луговых и лесных угодий.

Еще одним фактором деградации почвенного покрова является засоренность камнями. Многолетняя глубокая вспашка склоновых земель с неглубоким залеганием коренных отложений способствует переносу камней в пахотный горизонт.

Глава III. Проектное решение

3.1. Архитектурно-планировочная организация территории

Архитектурно-планировочная организация проектируемой территории выполнена на основе анализа градостроительной ситуации с сохранением и усовершенствованием сложившейся планировочной структуры исходя из конкретных природных, градостроительных, санитарно-гигиенических и экологических условий, отводов земель под новую жилую застройку, а также с учетом перспектив развития, определенных схемой территориального планирования МР Бижбулякский район, выполненной ЗАО «Ленинградский Промстройпроект» в 2005 году.

Планировочное решение проектируемых населённых пунктов максимально адаптировано к тектонике рельефа, направлениям основных существующих и проектируемых функциональных и транспортных связей, условиям и характеру размещения мест приложения труда в структуре населённых пунктов и сельского поселения в целом.

Генпланы населенных пунктов сельского поселения выполнены с учетом исходных данных и предложений сельского совета и ОАиГ Администрацией района.

Село Базлык

В селе Базлык на данный момент существует магазины, сельский дом культуры, библиотека, ФАП, общеобразовательная школа, детский сад, администрация сельсовета, отделение связи, мечеть, музей. Развитие села планируется в существующих границах на территориях, занятых пашней в юго-западном направлении, с благоустройством и инженерным обеспечением. Запроектированы недостающие по действующим нормам магазины смешанной торговли, а так же пункт бытового обслуживания.

Рекреацией населенного пункта будет служить парк Памяти Героев по улице Подлесная.

Предусматривается гостиница, кафе, СТО на расчетный срок, которые будут расположены вдоль дороги Базлык ‒ Бижбуляк. Для размещения молочного цеха выделена площадка возле территории детского сада и школы.

Село Кистенли-Богданово

Для размещения нового жилья выбрана территория в юго-западной части населенного пункта с продолжением существующей застройки вдоль улицы Центральная, а так же в южной части села вдоль территории школьного участка. Предусматривается дальнейшее упорядочение сложившейся застройки, размещение недостающих объектов обслуживания на новой территории, благоустройство и инженерное обеспечение. Из объектов торговли и бытового обслуживания – предусмотреть магазин, пункт бытового обслуживания.

Развитие деревень Мусино, Пурлыга и Егоровка не предусматривается из-за отсутствия перспективы роста населения.

3.2. Социально-экономическое развитие территории

Бижбулякский район принадлежит к числу районов, градостроительное развитие которых нуждается в серьёзном улучшении. Высокий уровень территориального развития определяется принадлежностью к основным осям развития республики, которые формируют пространственно-экономический каркас региона, особенностями пространственно-территориального размещения производительных сил республики, степенью развитости внутриреспубликанских и внешних связей.

Направления осей развития диктуются расположением основных транспортных коридоров, образованных на внешних связях и транзитных перевозках, а также размещением основных экономических центров республики, которые демонстрируют тяготение к осям развития.

В пределах оси «север-юг» размещены Кумертау-Мелеузский, Салават-Ишимбай-Стерлитамакский, Янаул-Нефткамск-Агидельские промузлы, на оси «запад-восток» − Туймазы-Октябрьский-Белебеевский и Уфимский центры развития, а также Миасс-Златоустовский в Челябинской области.

Сельское хозяйство – ведущая отрасль экономики сельского поселения Базлыкский сельсовет. На территории сельского совета насчитывается 2 сельхозпредприятия (СПК им. Горького, ООО Агроферма "Богдан").

Сельское хозяйство нуждается в развитии собственной современной перерабатывающей базы как в растениеводстве, так и в животноводстве, что позволит решить проблему занятости населения, снизить издержки обращения, полностью обеспечить население района продуктами питания, использовать отходы переработки.

Территория сельского поселения расположена на одном из основных межрайонных автомобильных магистралей Бижбуляк – Киргиз-Мияки – Аксеново, связывающих основные центры социально-экономического развития региона, что оказывает положительное воздействие на темпы и уровень развития территории поселения.

В структуре сельхозпродукции значительная роль отводится животноводству, растениеводству.

Администрацией сельского поселения представлены сведения о количестве жителей населённых пунктов Базлыкский сельсовет на 01.01.2014 год.

Плотность населения района (1717 чел : 136,47 км2 = 12,58 чел/км2) в 2,27 раз ниже, чем в среднем по республике (28,5 чел/км2).

Показатели рождаемости, смертности на 1000 чел. населения не представлены.

В возрастной структуре населения отмечается тенденция к уменьшению удельного веса молодежи. Чуть более половины населения – 57,53% в среднем по сельсовету составляют трудоспособную часть граждан (по РБ – 61%).

Молодежь направляется в гг. Уфу, Белебей, Стерлитамак, в другие северные регионы России. Маятниковая миграция реализуется в основном в пределах района, а также в г. Белебей, р. п. Приютово.

Последним СТП Бижбулякского района (г. С.-Пб., 2005 г.) и техническим заданием не предусматривается размещение новых градообразующих производств на территории сельского поселения, население будет продолжать расти за счёт собственных ресурсов − естественного и механического прироста.

3.3. Численность населения

Численность населения Базлыкского сельского совета

Таблица №14

| № п/п | Наименование населенных пунктов сельсовета | Численность населения | Общее количество семей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Село Базлык | 984 | 311 |
| 2 | Село Кистенли-Богданово | 512 | 164 |
| 3 | Деревня Пурлыга | 76 | 25 |
| 4 | Деревня Егоровка | 59 | 24 |
| 5 | Деревня Мусино | 86 | 29 |
|  | Всего | 1717 | 553 |

Средний размер семьи равен:   1717 : 553 = 3,1

Динамика численности населения Базлыкского сельского совета

Таблица №15

| Г о д ы | Населенный пункт | Численность населения | Естественный прирост/убыль(+или−) | Механический прирост/убыль (+или−) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | С. Базлык С. Кистенли-Богданово Д.Пурлыга Д.Мусино Д.Егоровка Всего | 1075 601 83 99 73 1931 |  |  |
| 2008 | С. Базлык С. Кистенли-Богданово Д.Пурлыга Д.Мусино Д. Егоровка Всего | 1069 587 85 98 73 1912 |  |  |
| 2009 | С. Базлык С. Кистенли-Богданово Д.Пурлыга Д.Мусино Д.Егоровка Всего | 1075 573 85 92 71 1896 |  |  |
| 2010 | С. Базлык С. Кистенли-Богданово Д.Пурлыга Д.Мусино Д.Егоровка Всего | 1075 574 85 91 69 1894 |  |  |
| 2011 | С. Базлык С. Кистенли-Богданово Д.Пурлыга Д.Мусино Д.Егоровка Всего | 1075 555 84 91 69 1874 |  |  |
| 2012 | С. Базлык С. Кистенли-Богданово Д.Пурлыга Д.Мусино Д.Егоровка Всего | 1043 533 75 86 66 1803 |  |  |
| 2013 | С. Базлык С. Кистенли-Богданово Д.Пурлыга Д.Мусино Д.Егоровка Всего | 1007 519 74 88 61 1749 |  |  |
| 2014 | С. Базлык С. Кистенли-Богданово Д.Пурлыга Д.Мусино Д.Егоровка Всего | 984 512 76 86 59 1717 |  |  |

Убыль населения с начала 2007 г. на начало 2014 года составило 214 человек.

Демографический состав населения Базлыкского сельского совета

Таблица №16

| Возрастные группы |  | По данным последней переписи переписи | На исходящий 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в т.ч. женщин | Всего | в т.ч. женщин |
| 0-7 лет | С.Базлык С.Кистенли-Богданово Д.Пурлыга Д.Мусино Д.Егоровка Всего |  |  | 80 40 4 4 3 131 | 36 20 2 2 1 61 |
| 7-15 лет | С.Базлык С.Кистенли-Богданово Д.Пурлыга Д.Мусино Д.Егоровка Всего |  |  | 93 41 10 8 4 156 | 46 18 4 3 0 71 |
| 15-17 лет | С.Базлык С.Кистенли-Богданово Д.Пурлыга Д.Мусино Д.Егоровка Всего |  |  | 32 12 3 2 1 50 | 17 6 1 0 1 25 |
| 17-55лет/женщины | С.Базлык С.Кистенли-Богданово Д.Пурлыга Д.Мусино Д.Егоровка Всего |  | 229 126 16 24 10 405 |
| 17-60 лет/мужчины | С.Базлык С.Кистенли-Богданово Д.Пурлыга Д.Мусино Д.Егоровка Всего |  | 329 177 25 26 21 578 |
| Пенсионный возраст | С.Базлык С.Кистенли-Богданово Д.Пурлыга Д.Мусино Д.Егоровка Всего |  | 159 88 13 11 17 288 |

В возрасте от 17 лет и старше состав населения характеризуется незначительной диспропорцией в соотношении полов в пользу женщин, показатель долевого перевеса составляет всего 5,2 % (табл. 15).

Половая структура населения Базлыкского сельсовета

Таблица №17

| Всего населения старше 16 лет | Мужчины | Женщины |
| --- | --- | --- |
| На исходящий 2013 г. − 4215 | 1998 | 2217 |
| 100% | 47,4% | 52,6% |

В справках «Численность населения» (1717 чел.), «Динамика численности населения» (1717 чел.), «Демографический состав» (1608 чел.) сельского поселения (постоянно проживающих на начало 2014 года) показатели незначительно расходятся.

Данные справки предоставлены администрацией СП Базлыкский сельсовет и ОАиГ администрации МР Бижбулякский район Республики Башкортостан.

За основу расчётов принята 1-я справка с количеством жителей 1717 человек.

Приводится расчёт количества жителей, которых можно расселить в сохраняемом и проектируемом жилом фонде в границах населенных пунктов сельского поселения при условии обеспечения их наиболее важных повседневных потребностей за счет ресурсов самой территории с учетом сохранения окружающей среды.

3.3.1. Расчет численности населения исходя из демографической ёмкости территории

Численность населения сельского поселения Базлыкский сельсовет на проектируемый период (2014г.) составила 1717 человек, при этом общее количество семей (см. таблицу №14) – 553, средний размер семьи (коэффициент семейности) равен: 1717 : 553 = 3,1.

В соответствии с утверждёнными Кабинетом Министров Республики Башкортостан ранее разработанными градостроительными документациями:

1. «Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территории Республики Башкортостан до 2020года. Градостроительное кадастровое зонирование Республики Башкортостан». ЗАО «Ленинградский Промстройпроект», СПб, 2005г.

2. «Внесение изменений в Схему территориального планирования Республики Башкортостан до 2020 года». ООО «Институт строительных проектов», СПб, 2009г.

3. «Схема территориального планирования МР Бижбулякский район», отделом градостроительного проектирования ЗАО «Ленинградский Промстройпроект» в 2005 году, а также согласно рекомендациям ТСН Республики Башкортостан, демографическое состояние населения республики, в перспективе имеет тенденцию к улучшению, коэффициент семейности по сельскому поселению Базлыкский сельсовет принят 3,2.

Расчет численности населения

Таблица №18

| Показа-тели | с. Базлык | с. Кистенли-Богданово | д. Мусино | д. Пурлыга | д. Егоровка | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существ. население | 984 | 512 | 76 | 59 | 86 | 1717 |
| На I очередь строительства 2024 г |  |
| Количество новых участков | 13 | 5 | - | - | - | 18 |
| Население новых участков | 41 | 16 | - | - | - | 57 |
| С учётом сущест-го населения | 1025 | 528 | 76 | 59 | 86 | 1774 |
| На расчётный срок до 2034 г. |
| Количест-во новых участков | 9 | 6 | - | - | - | 15 |
| Населние новых участков | 29 | 19 | - | - | - | 48 |
| С учётом населен. I очер. и сущест-го населения | 1054 | 547 | 76 | 59 | 86 | 1822 |

Площади участков в с. Базлык и с. Кистенли-Богданово приняты по 0,25-0,34 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

3.4. Жилищное строительство

Суммарный жилой фонд сельского поселения общей площадью жилых помещений 39336 м2 состоит из 796 малоэтажных жилых домов.

Количество домов по населенным пунктам Базлыкского сельсовета

Таблица №19

| № п/п | Наименование населенного пункта | Камен./смешан./деревянных малоэтажн. жилых домов, шт. | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Базлык | 393 | 20962,8 |
| 2 | с. Кистенли-Богданово | 273 | 13105,7 |
| 3 | д. Мусино | 51 | 2259,2 |
| 4 | д. Пурлыга | 37 | 1330 |
| 5 | д. Егоровка | 42 | 1678,3 |
| Итого: | 796 | 39336 |

Средняя жилищная обеспеченность сельского поселения в целом на 2014 год

составляет:   39336 м2 : 1717 чел. = 22,9 м2/чел.

К 2024 году жилищную обеспеченность существующего жилого фонда сельского поселения следует довести до рекомендуемых ТСН Республики Башкортостан 25,6 м2/чел. Жилой фонд составит 1717 чел. х 25,6 м2/чел. = 43955,2 м2,

а жилищную обеспеченность домов I очередного строительства и на расчётный срок принять по 30,0 м2/чел.

Жилой фонд сельского поселения на 2024 год составит:

43955,2 м2 + 57 чел. х 30,0 м2/чел. = 43955,2 м2 + 1710 м2 = 45665,2 м2,

где 1710 м2 – жилой фонд новых домов I очереди строительства.

Жилищная обеспеченность сельского поселения к 2034 году составит:

45665,2 м2 + 48 чел. х 30 м2/чел. = 45665,2 м2 + 1440 м2 = 47105,2 м2,

где 1440 м2  − жилой фонд новых домов периода расчётного срока строительства с 2024 по 2034 годы.

3.5 Функциональное зонирование

Функциональная зона – это территория в определенных границах с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Основная цель функционального зонирования − установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявления территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строи-тельной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования сельское поселение Базлыкский сельсовет:

- предусматривает увеличение площади селитебной и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделены три группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон − зоны интенсивного градостроительного освоения − выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие зоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Вторая группа – зоны сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции, расположена за границей населенных пунктов на территориях поселения, свободных от застройки, лесонасаждений и водных объектов.

В составе этих земель выделены сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, защитными полосами лесных насаждений, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Третья группа – зоны с особыми условиями использования территорий включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в них промышленных или сельскохозяй-ственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

- зоны рекреационного использования;

- охраняемые природные ландшафты;

- водные объекты с охранными зонами;

- различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми доку-ментами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых (карьеры);

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Баланс земель населенных пунктов по функциональным зонам

(на расчетный срок)

Ж – жилые

Д – общественно-деловые

П – производственные

У – дороги

Р – рекреационные

С − земли специального назначения

С/х – сельскохозяйственного использования

И – иные территории

Таблица №20

| № п/п | Населенные пункты | Площ. терр. (га) сущ./ расч. срок | Функциональные зоны (проект.), га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | Д | П | У | Р | С | С/х | И |
| 1 | с. Базлык | 253,06 | 124,16 | 4,09 | 6,38 | 6,84 | 9,16 | 3,0 | 77,98 | 21,45 |
|  |  | 253,06 | 129,86 | 4,69 | 6,83 | 7,44 | 36,61 | 3,0 | 42,81 | 21,82 |
| 2 | с. Кистенли-Богданово | 200,59 | 91,38 | 4,08 | 6,65 | 4,6 | 4,22 | - | 72,76 | 16,9 |
|  |  | 200,59 | 95,08 | 4,30 | 6,65 | 5,05 | 44,44 | - | 28,37 | 16,7 |
| 3 | д. Мусино | 35,29 | 16,0 | - | - | 0,8 | 8,43 | - | 7,2 | 2,86 |
|  |  | 35,29 | 16,0 | - | - | 0,8 | 8,43 | - | 7,2 | 2,86 |
| 4 | д. Пурлыга | 25,02 | 13,75 | - | - | 0,6 | 3,15 | - | 4,48 | 3,03 |
|  |  | 25,02 | 13,75 | - | - | 0,6 | 3,15 | - | 4,48 | 3,03 |
| 5 | д. Егоровка | 38,94 | 14,76 | 0,18 | 1,1 | 1,13 | 9,2 | - | 8,6 | 3,98 |
|  |  | 38,94 | 14,76 | 0,18 | 1,1 | 1,13 | 9,2 | - | 8,6 | 3,98 |
| Итого: | 552,9 | 260,05 | 8,35 | 14,13 | 13,98 | 34,16 | 3,0 | 171,02 | 48,22 |
|  | 552,9 | 269,45 | 9,17 | 14,58 | 15,03 | 101,83 | 3,0 | 91,46 | 48,38 |

Примечание: в таблице учтены территории размещения объектов инженерной инфраструктуры.

Баланс использования территорий

Территориальный баланс поселения по категориям земель

Таблица 21

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние (на 2014 г.) | Расчетный срок (до 2034г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель сельского поселения в администр. границах | га | 13647,14 | 13647,14 |
| в том числе по категориям: |
| 2 | Земель лесного фонда | -«- | 2847,06 | 2847,06 |
| 3 | Земель природоохранного назначения (особо охраняемых территорий) | -«- | 428,0 | 428,0 |
| 4 | Земель водного фонда | -«- | 30,0 | 30,0 |
| 5 | Земель сельскохоз-го назначения | -«- | 9000 | 9000 |
| 6 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | -«- | 4,0 | 4,0 |
| 7 | Земель транспорта |  | 18,42 | 18,42 |
| 8 | земли населенных пунктов в т.ч: | -«- | 552,9 | 552,9 |
|  | жилых зон | га | 260,05 | 269,45 |
|  | общественно-деловых зон | га | 8,35 | 9,17 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры. | га | 14,13 | 14,58 |
|  | рекреационных зон | -«- | 34,16 | 101,83 |
|  | сельскохозяйственные | -«- | 171,02 | 91,46 |
|  | прочие земли | -«- | 48,22 | 48,38 |
| 9 | Земель спец. назначения | га | 4,84 | 4,84 |
| 10 | Земли запаса | -«- | 761,92 | 761,92 |

Проектом не предусматривается расширение  границ населенных пунктов, предусматривается  заполнение пустующих участков в существующей жилой застройке в целях использования под индивидуальное жилищное строительство (см табл. 20).

Сведения о землях сельскохозяйственного назначения, которые планируется перевести в иную категорию

Таблица 22

| Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения из состава которых планируется осуществить перевод земель | Площадь перевода, га | Планируемая категория перевода | Кадастровая стоимость, руб/кв.м | Форма собственности | Вид использования (наст.), сущ.права | Вид использования (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Базлык |
| 02:12:040402:2 | 5,11 | Земли населенных пунктов | 1,42 | Госсобственность | Для сельскохозяйственного производства | Малоэтажное строительство |

3.5.1. Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального и среднего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Вся жилая зона для населенных пунктов сельского поселения – индивидуальная застройка усадебного типа с принятыми размерами приусадебных участков от 0,25 га до 0,34 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

Строительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки, в соот-ветствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2010 год, приложение 7.

Проектом предлагается сохранить исторически сложившийся принцип застройки с преобладающими приусадебными хозяйствами. Основной объем жи-лищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

3.5.2. Общественно-деловая зона. Культурно-бытовое строительство

Одной из основных целей разработки генерального плана сельского поселения Базлыкский сельсовет является удовлетворение потребностей населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

В конце прошлого и начале текущего века объекты и учреждения образования, здравоохранения, торговли и культурно-бытового обслуживания строились в основном в трёх наиболее крупных населённых пунктах сельского поселения.

Проектом предлагается обеспечить нормативные потребности населения ос-тальных деревень на расчётный срок объектами торгово-бытового обслуживания повседневного спроса,  культурно-досуговыми учреждениями и начальными школами с детскими садами.

Общественно-деловые зоны в населенных пунктах в проекте представлены как исторически сложившимися общественными центрами, так и проектируемыми подцентрами обслуживания, располагаемыми на свободных от застройки площадках существующих кварталов, а также на территориях новых жилых образо-ваний.

В общественно-деловых зонах располагаются объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности.

Расчет потребности в объектах культурно-бытового обслуживания произведен в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан.

Нормативы для расчета емкости образовательных школ и детских дошкольных учреждений приняты с учетом демографической ситуации.

На территориях нового жилищного строительства предусматривается размещение учреждений обслуживания повседневного спроса с целью их максималь-ного приближения к жилой застройке и обеспечения радиусов доступности, предусматриваемых действующими нормами.

Предусмотренные нормами помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, бассейн и спортзал рекомендуется разместить в реконструируемых зданиях школы, помещения для библиотек и для досуга – в зданиях СДК, плоскостные спортивные сооружения – на территории спортядра при школах и в зонах рекреации.

Расчет основных объектов культурно-бытового обслуживания в населённых пунктах на I очередь не приводится из-за небольшой разницы их вместимости (площади) с потребностью на расчётный срок реализации проекта и нецелесообразности выделения очередей строительства.

Образовательные учреждения

Согласно представленным данным, в сельском поселении Базлыкский сельсовет дошкольные образовательные учреждения имеются в с. Базлык на 35 детей. Общеобразовательные учреждения расположены в с. Базлык на 152 учащихся и в с. Кистенли-Богданово на 92 места. Для села Кистенли-Богданово на расчетный срок требуется детский сад на 19 мест.

Учреждения здравоохранения

Населённые пункты Базлыкского сельсовета расположены на удалении 7-17 км от центральной районной больницы. Основными учреждениями здравоохранения в с. Базлык, с. Кистенли-Богданово и д. Егоровка являются фельдшерско-акушерские пункты, а в деревнях Мусино и Пурлыга − отсутствуют. Новых учреждений здравоохранения не требуется.

Учреждения досуга, культуры и искусства

Население деревень сельсовета обеспечено сельскими клубами со сверхнормативной вместимостью. Проектом предлагается помещения для библиотек и для досуга разместить в зданиях СДК.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения

На первую очередь реализации генерального плана предусмотрено строительство плоскостных спортивных сооружений при школах.

На расчётный срок предусматривается строительство спортзалов и помещений для физкультурно-оздоровительных занятий для учащихся при школах, используемых населением во внеурочное время, с отдельной входной группой помещений.

На сегодняшний день плавательных бассейнов нет. На период реализации генплана (до 2034 г.) необходимо строительство плавательных бассейнов при общеобразовательных школах.

Магазины

Обеспеченность населения сельсовета объектами торговли на расчётный срок ниже нормативной потребности. По мере освоения новых селитебных территорий, радиус обслуживания существующих объектов не будет соответствовать нормам, в связи с этим проектом предлагается разместить в новых селитебных зонах объекты торгово-бытового назначения повседневного пользования.

Предприятия общественного питания и бытового обслуживания

В с. Кистенли-Богданово имеется столовая на 40 посадочных мест. В связи с недостатком на сегодняшний день мест в придорожных предприятиях бытового обслуживания на I очередь и расчётный срок реализации генплана предлагается разместить пункты бытового обслуживания на 2-4 раб. мест в с. Базлык и с. Кистенли-Богданово. При въезде в с. Базлык с южной стороны проектом предлагается разместить СТО и кафе на 30 посадочных мест.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Согласно нормам, для обслуживания населения сельского поселения в с. Базлык имеется 1 почтовое отделение (на 0,5-6,0 тыс. чел.) Требуются 1отделение банка (на 0,3-0,5 тыс.чел.) и кредитно-финансовые учреждения по нормам.

Гостиницы

Генпланом предлагается строительство одной гостиницы на 11 мест в административном центре сельсовета в с. Базлык вдоль дороги межмуниципального значения Бижбуляк – Аксеново, на новой выделенной территории.

Пожарное депо

На сегодняшний день пожаротушение на территории сельсовета осуществляет пождепо на 1 автомашину в с. Базлык. Проектом он сохраняется. Согласно нормам пождепо не требуется.

Свалки, полигоны ТБО

Согласно справке администрации сельсовета на территории сельского поселения имеется 4 полигона ТБО, имеющих паспортизацию, которые подлежат ликвидации. На месте этих свалок предлагается строительство мусоро-перегрузочных станций с дальнейшим вывозом на районный полигон ТБО.

Перечень мест размещения отходов производства и потребления

Таблица №23

| № п/п | Наименование объекта размещения отходов | Площадь, га | Расстояние от застройки, км | От ближайшего населенн. пункта | % заполнения объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Базлык | 0,5149 0,8949 | 0,3 | южнее с. Базлык севернее с.Базлык | 45 15 |
| 2 | с. Кистенли-Богданово | 0,7645 | 0,7 | южнее с.Кистенли-Богданово | 50 |
| 3 | д. Егоровка д. Мусино | 0,2856 | 0,4 | западнее д. Егоровка | 50 |
| 4 | д. Пурлыга | 0,8 | 0,6 | северо-западнее д.Пурлыга | 50 |

Скотомогильники

Существующие скотомогильники в с. Кистенли-Богданово (законсервирован), с. Базлык, д. Егоровка, д. Пурлыга. Проектом предусматривается закрытие всех скотомогильников и оборудование нового в с. Базлык рядом с свалкой ТБО.

Таблица №24

| № | Наименование насел. пункта | Местоположение (или направление от насел. пункта) | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Базлык | юго-восточнее с.Базлык юго-западнее с.Базлык | 0,8 | Нет данных | Нет данных |
| 2 | с.Кистенли-Богданово | западнее с.Кистенли-Богданово | 1,5 | Нет данных | Нет данных |
| 3 | д.Егоровка д.Мусино | севернее д.Егоровка | 0,5 | Нет данных | Нет данных |
| 4 | д.Пурлыга | северо-западнее Д.Пурлыга | 0,5 | Нет данных | Нет данных |

Кладбища

Нормативная потребность населения населённых пунктов в кладбищах на расчётный срок меньше обеспеченности на сегодняшний день, поэтому увеличение территорий кладбищ проектом не предусматривается.

Таблица №25

| № | Наименование | Местоположение | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кладбище с.Базлык | западнее с.Базлык | 0,3 | 3,0 | 50 % |
| 2 | Кладбище с.Кистенли-Богданово | юго-восточнее с. Кистенли-Богданово | 0,7 | 3,24 | 50 % |
| 3 | Кладбище д.Мусино | западнее д. Мусино | 0,3 | 0,66 | 55 % |
| 4 | Кладбище д.Егоровка | восточнее д. Егоровки | 0,4 | 0,66 | 55% |
| 5 | Кладбище д.Пурлыга | Юго-западнее Д. Пурлыга | 0,6 | 0,28 | 50 % |
| Всего: |  | 7,84 |  |

Расчет основных учреждений культурно-бытового обслуживания

с. Базлык на расчётный срок

Таблица №26

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на 1 тыс. чел. | Существ. обеспеч./ фактич. | Требуемое на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I оч. стр. 1025 чел. | Рас. Срок 1054 чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дошкольн. образов. учрежд. | мест | 33-34 | 35/- | 35 | 36 |
| Административное здание (аренда в СДК) | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Музей | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общеобразоват. учреждения | учащ. | 144 | 152/- | 148 | 152 |
| Библиотека | тыс. том читат. мест | 6-7,5 5-6 | 21,7 - | 6,2-7,7 5,1-6,2 | 6,3-7,9 5,3-6,3 |
| Помещ. для физк.-озд. занят. | м2 пл. пола | 70-80 | В школе | 82 | 84 |
| Помещения досуга | м2 пл. пола | 50-60 | − | 61,5 | 63,2 |
| Клубы сельских поселений 0,2-1,0 тыс. чел. | 1 место | 230 | 300 | 235 | 242 |
| Магазины продовол. (100 м2) и промтоварные (200 м2) | м2 торг. пл. | 300 | 109,4 | 307,5 | 316,2 |
| Предприятия общепитания | пос. мест | 40 | – | 41 | 42 |
| Отд. связи на 0,5–6,0 тыс. жит | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Предпр. бытобслуживания | раб. мест | 4 | − | 4 | 4 |
| Гостиница | мест | 6 | − | 11 | 11 |
| Аптека | м2 общ. пл. | 14 | – | 14,4 | 14,8 |
| Бассейн с пл. зеркала воды | м2 | 20-25 | − | 25,6 | 26,1 |
| Отделение банка на 0,5 тыс. чел. | 1 объект | 2 | − | 2 | 2 |
| Пожарн. депо на 1 пож. авто | 1 объект до 5 тыс. нас. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кладбище наполнено на 50% | га | 0,24 | 3,00 | 0,25 | 0,25 |
| Плоскостные спортсооруж. | га | 0,7-0,9 | – | 0,92 | 0,95 |
| Культовое здание | объект |  | 1 | 1 | 1 |

*  фактическое количество учащихся школьников и детей, посещающих школу и детский сад, с учетом прибывающих из деревень Егоровка, Мусино, где нет школы и детского сада.

** вместимость гостиницы учитывает также население всего Базлыкского сельского совета на расчетный срок.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

с. Кистенли-Богданово на расчётный срок

Таблица №27

| Наименование | Ед. изм. | Норма на 1 тыс. чел. | Существ. обеспеч./ фактич. | Требуемое на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I оч. стр. 528 чел. | Рас. Срок 547 чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дошкольн. образов. учрежд. | мест | 33-34 | –/– | 18 | 19 |
| Общеобразоват. учреждения | учащ. | 144 | 92/- | 76 | 79 |
| Помещения досуга при СДК | м2 пл. пола | 60 | − | 31,7 | 32,8 |
| Клубы сельских поселений* 0,2-1,0 тыс. чел. | 1 место | 300 | –/– | 158 | 164 |
| Библиотека | тыс. том читат. мест | 6-7,5 5-6 | 12,7 - | 3,2-4,0 2,6-3,2 | 3,3-4,1 2,7-3,3 |
| Магазины продовол. (100 м2) и промтоварные (200 м2) | м2 торг. пл. | 300 | 114,8 | 158 | 164 |
| Предпр. бытобслуживания | раб. мест | 4 | − | 2 | 2 |
| ФАП | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Предприятие общ.питания | 1 пос. место | 40 | 40 | 21 | 22 |
| Кладбище наполнено на 50% | га | 0,24 | 3,24 | 0,13 | 0,13 |

Учреждения культурно-бытового обслуживания населения в д. Мусино, д. Егоровка и д. Пурлыга на I очередь и расчётный срок не предусмотрены из-за отсутствия роста численности населения.

3.5.3. Производственное и коммунальное строительство

В структуре хозяйства основными отраслями экономики являются агропромышленный комплекс, обрабатывающие производства и предоставление услуг.

В структуре отгрузки товаров собственного производства по отраслям лидирующее место занимает производство пищевых продуктов.

Проектом предлагается сохранить существующие производства, занимающиеся производством пищевых продуктов и развивать цеха по переработке сельхозпродукций. Согласно утверждённой СТП МР Бижбулякский район РБ и Социально-экономическим планам развития района, размещение новых предприятий на территории Базлыкского сельского поселения не предусмотрено.

Большое значение в социально-экономическом развитии района имеет развитие предпринимательской деятельности. В дальнейшем прогнозируется увеличе-ние количества лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, работающих на частных предприятиях, в основном средних и малых. Все эти меро-приятия дадут положительные результаты по обеспечению занятости населения, сокращению количества безработных. Территории для малого предприниматель-ства (производство столярных изделий, окон и т.п.) также предлагается размес-тить в производственных и коммунальных зонах.

Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития среды сельского поселения. Основная цель – разработка комплекса градостроительных мероприятий, реализация которых должна обеспечить улучшение экологической ситуации и более рациональное использование территорий населенных пунктов.

За период реализации генерального плана общая площадь производственных территорий не претерпит изменений.

Генпланом предусматривается развитие территорий для объектов инженерной инфраструктуры.

Основу планировочной организации населенных пунктов в значительной мере определило наличие производственных зон, которые для большой части трудоспособного населения представляет сферу приложения труда и обуславливает одно из направлений трудовых связей.

Основной задачей производственной зоны, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности и размещение производственных, складских, коммунальных, объектов транспорта и сельхозтехники, сооружений инженерного обеспечения в соответствии с требованиями технических регламентов.

Генпланом предусмотрено:

- упорядочение функционально-планировочного зонирования производственной зоны;

- строительство дорог в производственной зоне, объединенных с сетью улиц жилой застройки в единую систему;

- выделение зон для размещения предприятий малого бизнеса и обслуживающих учреждений;

- улучшение состояния окружающей среды за счёт реорганизации производственной зоны, модернизации сохраняемых объектов с расчетной санитарной зоной от границ своей территории;

По периметру участков предприятий проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

Перечень производственных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей cм. справки в приложениях «Исходно-разрешительная документация».

3.6 Формирование среды жизнедеятельности инвалидов

На основании п. 9.2 ТСН к объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан на территории сельсовета относятся:

- объекты общественно-делового центра, торговли, культуры, и бытового обслуживания населения;

- объекты и учреждения образования (школа, детский сад), здравоохранения;

- физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения;

- аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслу-живания населения; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

Жилые дома с наличием инвалидов необходимо размещать в радиусе не более 300 метров от предприятий повседневного спроса.

В проектах планировки территории должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований действующих нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

При озеленении территории населенного пункта, в целях безопасности передвижения инвалидов и маломобильных групп населения, элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

3.7 Озеленение

Зеленые насаждения по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- общего пользования (парки, скверы);

- ограниченного пользования (участки школ, детских садов);

- озеленение жилых дворов и территорий промпредприятий;

- специального назначения - эпизодического пользования (озеленение улиц, санитарно-защитных зон, водоохранного озеленения).

Озелененные территории − как системы озеленения сёл в целом, так и их отдельные элементы − парки, скверы озелененные улицы оказывают существенное влияние на планировочную структуру сельсовета, на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние чело-века и его восприятие планировочных и объемно-пространственных архитектур-ных композиций. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц, выполняют шумозащитные, ветрозащитные, пылезащитные и санитарно-гигиенические функции создают здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров и подцентров, улиц, территорий общественных зданий, а также санитар-но-защитного озеленения производственных территорий, организация рекреационной зоны вдоль автодороги в северо-западной части села.

Для озеленения сельсовета рекомендуется применять местные сорта деревьев и кустарников; липу, березу, ель, осину, сосна, клен.

Таблица №28

| Наименование | Параметры, га |
| --- | --- |
|  | Сущ. | Расчетный срок |
| 1. Территории детских садов, школ | 6,77 | 6,99 |
| 2. Территории общественных, культурно-бытовых, торговых объектов | 0,8 | 1,4 |
| 3. Зеленые насаждения общего пользования в т.ч. | 31,16 | 101,83 |
| - парки, скверы | - | 0,92 |
| - естественные насаждения | 13,30 | 13,30 |
| - водоохранное озеленение | 17,86 | 77,21 |
| - санитарно-защитное озеленение | - | 10,4 |
| Итого территорий объектов культ.-бытового обслуживания и зеленых насаждений общего пользования: | 69,89 | 110,22 |

Глава IV. Инженерная подготовка территории и организация поверхностных стоков

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории сёл выполнена на съемке масштаба 1:5000 с сечением сплошных горизонталей через 1м. Проектом намечается:

- Благоустройство существующих водоотводов.

- Организация поверхностных стоков.

Инженерной подготовкой с целью обустройства рекреационных зон поселения предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водных объектов поселения, а именно:

- регулирование, и расчистка русла рек Базлык , Кистенли на расчетный срок, в новых границах проектируемых селах и деревнях Кистенли-Богданово (4760 м), Базлык (4620 м), Егоровка (1140 м).

- благоустройство родников, истоков малых речушек и ручьев;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде.

Во время весеннего разлива были случаи подтопления р. Базлык в д. Егоровка.

Выбор метода инженерной подготовки пойменных территорий, подверженных временному затоплению, зависит от гидравлических характеристик р. Менеуз, особенностей использования территорий, характера застройки.

Основные из этих методов следующие:

-  повышение поверхности территории до расчетных незатопляемых отметок;

-  обвалование территории;

-  обвалование и частичное повышение территории.

В д. Егоровка представляется целесообразным устройство дамбы до незатопляемых отметок с учётом волнового набега +0,5 м, с укреплением откосов сеткой Макмат с последующим посевом трав, а на близких к фронтальным по отношению к течению участках – каменной наброской. Эти работы невозможно выполнить без освобождения 30 м прибрежной защитной полосы водоохранной зоны р. Базлык от захваченных участков с индивидуальной жилой застройкой или выправления русла реки Базлык.

Выбор наиболее рационального инженерного решения определяется архитектурно - планировочными требованиями и технико-экономическим обоснованием.

Грунт от расчистки водоемов необходимо использовать для отсыпки прибрежных территорий. При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки, берега рек и прилегающую к ним территорию для планирования территории согласно генеральному плану. Далее на спланированной территории предусматривается застройка или устройство прогулочных и спортивных зон.

Организация поверхностного стока в увязке с вертикальной планировкой улиц является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территорий.

Схема вертикальной планировки выполнена по осям улиц, даны существующие и проектные отметки с расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных. Минимальный уклон принят 0,6 тысячные, максимальный 8,00 тысячные.

Водоотвод с территорий населённых пунктов осуществляется открытым способам по кюветам в очистные сооружения – далее после очистки выпускаются в реки.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем должны подвергаться очистке на специальных сооружениях по очистке поверхностных сточных вод.

Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения должны быть предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Распределение стоков должно проводиться с учетом того, что очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке должно подвергаться не менее 70% годового объема поверхностного стока. На очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, через распределительные камеры сбрасываются без очистки.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков, должны выполняться лицензированной организацией на стадии специального проекта.

Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с проезжих частей, внутриквартальных площадей.

Глава V. Улично-дорожная сеть и транспорт

5.1. Внешний транспорт

Для Базлыкского сельсовета железнодорожная станция находится в р.п Прютово. Расстояние до райцентра с. Бижбуляк –7 км.

Основной вид транспорта – автомобильный.

Существующую транспортную сеть представляет автодорога межмуниципального значения IV категории Бижбуляк − Аксеново.

Автодороги районного значения с щебёночным покрытием связывают сельские населенные пункты между собой, с автодорогой межмуниципального значения и далее с районным центром с. Бижбуляк связывает автодорога IV технической категории с асфальтобетонным покрытием.

5.2. Улицы и дороги

Улично-дорожная сеть запроектирована с учётом существующих улиц и дорог, рельефа, природных условий и обеспечивает связь жилых кварталов с общественными центрами и подцентрами, производственными территориями и обеспечивает выход на внешние магистрали.

Проектом сохранена существующая сетка улиц. Главные улицы – связывают общественные центры с подцентрами и жилыми кварталами.

Ширина проектируемых основных улиц в красных линиях 20 м, в условиях реконструкции на небольших участках усадебной застройки − 20 м, ширина проезжей части 7 м, рекомендуемая – 10,5 м.

Жилые улицы существующие и проектируемые в красных линиях от 15 до 20 м. Ширина проезжей части 6-7 м.

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, водопропускных труб, освещения, озеленения. Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном основании, водопропускные трубы железобетонные.

Плотность магистральных улиц и дорог на расчётный срок составляет 0,16 км/км2, что соответствует нормам.

5.3. Общественный транспорт

Сельсовет имеет маршруты рейсовых автобусов, а также ежедневные маршруты поездов. Проект предусматривает использование существующих транзитных автобусных маршрутов и поездов. Это связано с тем, что основные населённые пункты сельсовета расположены параллельно автодороге Бижбуляк – Аксёново.

Автобусные остановки размещаются в основном возле общественных центров, железнодорожные станции только в Приютово. Остановки должны оборудоваться посадочными площадками и крытыми павильонами ожидания.

Пешеходное движение осуществляется по уличным тротуарам и пешеходным дорожкам в зелёных зонах.

Расчет количества автомобилей

Уровень автомобилизации на 1 очередь строительства 300 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей и 100,5 ведомственных автомобилей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

У1оч. = (300-5)+100х0,25=320 авт. на 1000 жителей;

Ур.с.  = (350-5)+100х0,25=370 авт. на 1000 жителей.

Количество приведенных автомобилей на 1 очередь строительства и на расчётный срок составит:

для с. Базлык:                               А1оч. = 1,025 х 320 = 328 авт.;

Ар.с. = 1,054 х 370 = 390 авт.;

для с. Кистенли-Богданово:         А1оч. = 0,528 х 320 = 169 авт.;

Ар.с. = 0,547 х 370 = 202 авт.;

для д. Мусино:                             А1оч. = 0,076 х 320 = 24 авт;

Ар.с. = 0,076 х 370 = 28 авт;

для д. Пурлыга:                           А1оч. = 0,059 х 320 = 19 авт;

Ар.с. = 0,059 х 370 = 22 авт;

для д. Егоровка:                          А1оч. = 0,086 х 320 = 28 авт;

Ар.с. = 0,086 х 370 = 32 авт.

5.4 Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Расчет гаражей-паркингов

Гаражи-паркинги в селе не предусматриваются, т.к. вся существующая и проектируемая застройка является усадебной и хранение автомобилей предполагается на приусадебных участках.

Кратковременная стоянка

Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрена из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что составит:

1,774 тыс. чел. х 320 х 0,7=398 маш/мест на 1 очередь;

1,822 тыс. чел. х 370 х 0,7=472 маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит:

на 1 очередь – 100 маш/мест;

на расчетный срок – 118 маш/мест.

В общественных центрах 5% что составит:

на 1 очередь – 20 маш/мест;

на расчетный срок – 24 маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит:

на 1 очередь – 60 маш/мест;

на расчетный срок – 71 маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит:

на 1 очередь - 100 маш/мест;

на расчетный срок – 118 маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств

Расчет АЗС и СТО

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей:

К 1оч. = 568 :1200 = 0,47 ≈ 0 ед;

К р.с. = 674 : 1200 = 0,56 ≈ 1 ед.

Основные показатели транспортной инфраструктуры

Таблица №29

| Наименование | Сущ. | По расчету |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 оч. | РС |
| Население | 1717 | 1774 | 1822 |
| Уровень автомобилизации |  | 300 | 350 |
| Суммарный уровень автомобилизации |  | 320 | 370 |
| Общее количество приведенных автомобилей |  | 568 | 674 |
| Количество топливно-раздаточных колонок |  | 0 | 1 |
| Количество постов на станции технического обслуживания |  | 1 | 2 |
| Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей) |  | 398 | 472 |
| Из них в жилых районах (25%) |  | 100 | 118 |
| В общественном центре (5%) |  | 20 | 24 |
| В зоне массового кратковременного отдыха (15%) |  | 60 | 71 |
| В промышленно-коммунальной зоне (25%) |  | 100 | 118 |
| Мосты |  | 8 | 8 |

Глава VI. Инженерное обеспечение

6.1 Теплоснабжение

Потребителями тепла в населённых пунктах Базлыкского сельсовета будут:

- здания общественного назначения;

- жилищный сектор;

- промышленные и коммунально-бытовые объекты;

- прочие потребители.

Теплоснабжение жилых домов индивидуальной застройки предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме.

Тепловые нагрузки определены в соответствии со СНИП 41-02-2003. Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки – 36 оС по местности «Раевский», по ТСН 23-357-2004 РБ и СНиП 23-01-99 "Строительная климатология".

Расчёты по расходам тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение будут выполнены на следующих стадиях проектирования.

6.2. Газоснабжение

Газораспределение населённых пунктов производится по газопроводам низкого, среднего и высокого давления. Природный газ используется в качестве топлива для отопительных котельных. Проектом предусматривается стопроцентное обеспечение населения природным газом.

Расчеты расхода газа перспективного потребления будут выполнены на следующей стадии проектирования.

6.3. Водоснабжение

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населённых пунктов сельсовета на I очередь и расчетный срок являются родники и подземные воды.

Укрупнённые предварительные расчеты перспективного водопотребления проектируемых населённых пунктов приведены в таблице № 30, расчётные схемы водоснабжения и водоотведения  будут выполнены на следующей стадии проектирования по отдельным договорам.

Расчет объёмов водопотребления и водоотведения

Таблица №30

| Населённый пункт | **с. Базлык | **с. Кистенли-Богданово | *д. Мусино | *д. Пурлыга | *д. Егоровка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население, чел. | I оч. стр. | 1025 1054 | 528 547 | 76 76 | 59 59 | 86 86 |
|  | Расч. ср. |  |  |  |  |  |
| *Общее колич. с учётом обществ. и произв. зд. м3/сут. | I оч. стр. | 180,4 185,5 | 92,9 96,3 | 4,56 4,56 | 3,5 3,5 | 5,2 5,2 |
|  | Расч. ср. |  |  |  |  |  |

* Водопотребление принято 50 л/сут. на 1 жителя +20% на производственные нужды и неучтённые расходы = 60 л/сут. (Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Башкортостан. Приложение 12, примечания 1 и 4 – удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя для застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок).

** Водопотребление централизованное, принято 160 л/сут. на 1 жителя+10% на производственные нужды и неучтенные арсходы=176 л/сут. (установленные нормы там же).

Для обеспечения перспективной потребности водопотребления необходимо:

- произвести расширение и реконструкцию существующих водозаборов;

- провести изыскания дополнительного источника водоснабжения, привлекая силы Управления по недрам РБ, выполнить поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод.

Выбор источника хоз-питьевого водоснабжения устанавливается на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды источника, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источника.

Местоположение водозаборных сооружений уточняется на следующих стадиях проектирования при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением его соответствующим актом.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов:

1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов, санитарно-защитная полоса, шириной 10 м − при прокладке в сухих грунтах и 50 м − в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения деревни и утверждаются в установленном порядке.

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть села, должно соответствовать СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Схема и система водоснабжения

Для всех потребителей предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозпитьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам, низкого давления.

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами подается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи воды на хозпитьевые  нужды и на пожаротушение, установки обеззараживания воды и узла учета водопотребления.

Насосами 2-го подъема вода подается, по двум ниткам водовода, в разводящие сети села, а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапорную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает в сеть.

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусматривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды (216 м3) для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хоз-питьевые нужды.

Пожаротушение.

Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009: для жилой застройки по таблице 1, для общественных зданий - по таблице 2.

Расчетные расходы воды на пожаротушение, 1 очередь строительства (с. Базлык – 1025 чел., с. Кистенли-Богданово – 528 чел., д. Мусино – 76 чел., д. пурлыга – 59 чел., д. Егоровка) – по 15,0 л/сек, в том числе:

- жилая застройка - 10,0 л/сек, 1 пожара по 10 л/сек

- общественные здания объемом до 1 тыс. м3 – 5 л/сек,

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи.

Расчетные расходы воды на пожаротушение на расчетный срок (с. Базлык – 1054 чел., с. Кистенли-Богданово – 547 чел., д. Мусино – 76 чел., д. пурлыга – 59 чел., д. Егоровка) – по 15,0 л/сек в том числе:

- жилая застройка - 10,0 л/сек, 1 пожара по 10 л/сек;

- общественные здания объемом до 1 тыс. м3 – 5 л/сек,

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи.

Расчетное количество пожаров - 1.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Противопожарный запас воды составит - 162 м3+54 м3= 216 м3

Расчетные расходы воды на внутреннее пожаротушение зданий приняты по СП 10.13130.2009; СНиП 2.08.02-89*  для дома культуры с клубом на 300 мест - 2,5 л/сек х 2 струи.

Хранение противопожарного запаса предусматривается в резервуарах питьевой воды при насосной станции 2-го подъема.

Срок восстановления пожарного запаса не более 72 часов.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов уличной кольцевой сети, установка  которых производится в соответствии с требованиями  СНиП 2.04.02-84*.

6.4. Водоотведение

Сети централизованного водоотведения хозяйственно-бытовых стоков в насто-ящее время в Базлыкском сельсовете отсутствуют.

На I очередь и расчетный срок реализации генплана отвод хозяйственно-быто-вых стоков от жилых домов, коммунально-бытовых и общественных зданий предусматривается в выгребные ямы в населённых пунктах до 500 чел. (все деревни кроме с. Базлык и с. Кистенли-Богданово), а в населённых пунктах более 500 чел. (с. Базлык, с. Кистенли-Богданово к расчётному сроку проекта) − в автономные индивидуальные комплектные очистные устройства-фильтры необходимой ёмкости и производительности с последующим вывозом в БОС на I очередь строительства и в сети канализации – на расчётный срок.

Организация и очистка поверхностных стоков

План организации рельефа позволяет выполнить отвод поверхностных стоков – дождевых и талых вод − от основной территории системой открытых водотоков в виде уличных кюветных лотков и канав разного размера с устройством мостков или труб на пересечении с дорогами, с искусственной или естественной одеждой и выпусков упрощённых конструкций. Поверхностные стоки самотеком стекают в очистные сооружения, расположенные вдоль рек ниже населённых пунктов по течению.

Размер санитарно-защитной зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории равна 100 м.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам − 0,05 мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Разработка мероприятий по очистке поверхностных стоков на предприятиях должна основываться на натурных данных об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, сведений об атмосферных осадках, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории на рабочей стадии проектирования.

6.5. Электроснабжение

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

- выбор количества и места расположения трансформаторных подстанций;

- нанесение трасс ВЛ-10 кВ на генеральные планы проектируемых населённых пунктов.

Схема электроснабжения подстанций принята радиальная на I очередь реализации генплана и расчетный срок.

Для потребителей II категории надежности электроснабжения необходимо выполнить второе (дополнительное) питание.

Для распределения электроэнергии на напряжение 0,38 кВ предусмотрена установка трансформаторных подстанций в жилой и административной зонах. К установке приняты подстанции закрытого типа.

Электрические нагрузки силовых и осветительных токоприемников определены в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД34.20.185-94, по паспортным данным типовых проектов и на основании СП 42.13330.2011 «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расчетные нагрузки жилых домов в сетях 0,38 кВ определяются с учетом достигнутого уровня электропотребления на внутриквартирные нужды, а общественных и коммунальных потребителей – по нормам.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными с использованием самонесущих изолированных проводов СИП-3 на железобетонных опорах по серии Арх. №Л 56-97.

Строительство новых трансформаторных подстанций должно быть предусмотрено по типовым проектам. Ожидаемые электрические нагрузки и их распределение по подстанциям определяется в следующей стадии проектирования.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность, иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

Расчеты мощности перспективного потребления будут выполнены в следующей стадии проектирования.

6.6. Телефонизация, телевидение и радиофикация

В проекте намечается развитие средств телефонной связи на 1 очередь строительства и на расчетный срок, а также определяется необходимая ёмкость АТС.

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений. Потребность в телефонах жилого сектора определяется по желанию хозяев жилых домов.

Сети телефонизации до абонентов выполнить кабелями ТПП и ПРППМ, проложенными в траншее или в кабельной канализации.

Для приема телепередач в населённых пунктах намечается установка коллективных антенн на крышах жилых домов и культурно-бытовых зданий.

Радиофикация в проекте не предусмотрена, т.к. в соответствии с «Программой перевода проводного вещания на прием с эфира (приказ ГК РФ по связи и информатизации №55 от 22.05.96)» для приема радиовещания рекомендуется использовать приемники УКВ-ЧМ, приобретаемые в торговой сети.

Глава VII. Охрана окружающей среды

При составлении данной главы использована информация, предоставленная администрацией СП Базлыкский сельсовет, а также ранее выполненная СТП МР Бижбулякский район РБ (ЗАО «Ленинградский Промстройпроект» в 2005 году).

Предложения по охране окружающей среды направлены на улучшение микроклимата сёл − защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения производственными выбросами и автотранспортом, снижение уровня транспортных шумов. Все это приведет к стабилизации экологического равновесия, эффективному и функциональному развитию всех отраслей хозяйства.

Исходя из необходимости достижения экологического баланса проектируемой территории, можно определить основные направления экологической деятельности.

1. Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных решений.

2. Мероприятия, направленные на воссоздание ресурсов территории.

- природовосстановительные;

- природообразующие.

Архитектурно-планировочные решения проектируемых сёл основаны на комплексной оценке существующего состояния окружающей сельской среды.

7.1. Охрана воздушного бассейна

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промпредприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работа-ющие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу. От автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды. Наиболее крупными предприятиями в районе являются:

- ООО «Богдан»;

- СПК им. Горького.

Размеры санитарно-защитных зон от предприятий, расположенных в границах проектирования, приведены в пункте 1.7, таблица №11 «Перечень предприятий – загрязнителей и их санитарно-защитные зоны».

Для сокращения вредных выбросов проектом предлагается:

- обеспечить теплоснабжением от автономных теплогенераторов;

- строго выполнять санитарно-гигиенические мероприятия на сельскохозяйственных объектах;

- отопление жилых индивидуальных домов выполнить от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- озеленить улицы, нагруженные автотранспортом;

- ширина улиц на новых территориях принята в зависимости от классификации улиц, что способствует созданию более комфортной шумовой среды.

7.2. Охрана водных ресурсов

В целях улучшения санитарного состояния рек и ручьёв и предотвращения загрязнения поверхностных вод территорий проектом предусматривается искус-ственная биологическая очистка сточных вод со сбросом очищенных стоков в открытые водоёмы или на земледельческие поля орошения.

Ширина водоохранных зон рек дана в таблице 10, раздел 1.6.2.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых фунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Подземные воды

По обеспечённости населения разведанными запасами подземных вод питьевого качества Бижбулякский район относится к частично обеспечённым. По качественным характеристикам подземные воды не везде соответствуют требованиям ГОСТа. Значительный объём минерализованных подземных вод извлекается при добыче нефти (попутные воды).

Основными источниками загрязнения при обследовании водозаборов являются неорганизованные свалки, бывшие склады минудобрений, территории МТФ, МТМ, где зачастую пробурены скважины для водоснабжения и не имеющие зон санитарной охраны.

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

- перевод всех самоизливающихся скважин на фановый режим или их своевременная ликвидация;

- оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

- строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение повы-шения рассчитанных допустимых величин понижения уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимо:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическим уровнем.

Для предотвращения источник водоснабжения от возможных загрязнений пре-дусматривается организация водоохранных зон.

Зоны санитарной охраны должны состоять для источников водоснабжения из 3-х поясов:

- 1 пояс – «строгого режима»

- 2-3 пояса – «пояса ограничений»

Границы первого пояса принимаются в зависимости от защищенности водоносного горизонта. Границы 2-3 поясов ЗСО устанавливаются, исходя из сани-тарных и гидрогеологических условий местной ситуации и определяются расчетами.

Согласно требованиям п.3. «Положения» 1-й пояс ЗСО для существующих на территории сельсовета подземных водозаборов устанавливается на расстоянии 30 м от каждой скважины (1-й пояс устанавливается отдельно для каждой скважины, так как скважины расположены на значительном расстоянии друг от друга), как для достаточно защищенного водоносного горизонта. Общая площадь водоносного 1-го пояса ЗСО водозабора – 2 га. Согласно п.10.17. СНиП границы 1-го пояса ЗСО площадки 2-го подъема установлены:

- от стен резервуаров – 30 м;

- от остальных сооружений – не менее 15 м.

Третий пояс выделяется для недопущения химического загрязнения вод в течение срока эксплуатации водозабора, принимаемого обычно 25-30 лет или 10000 суток.

Согласно п.10.20 СНиП ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, следует принимать от крайних водово-дов:

- при прокладке в сухих грунтах – не менее 10 м;

- при прокладке в мокрых грунтах – не менее 50 м.

При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы, по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать.

7.3. Сбор и удаление ТБО

Сбор и удаление ТБО в Базлыкском сельсовете предусматривается спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала.

Расчет объёмов образования бытовых отходов

Таблица №31

| Населённый пункт | с. Базлык | с. Кистенли-Богданово | д. Мусино | д. Пурлыга | д. Егоровка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население на расчётный срок, чел. | 1054 | 547 | 76 | 59 | 86 |
| Общее количество с учётом обществ. зданий, т/м3 | канализация | канализация | 21,28/ 106,4 | 16,52/ 82,6 | 24,08/ 120,4 |
| Жидкие из выгребов, при отсутствии кана-лизации, м3 | - | - | 152 | 118 | 172 |
| Смет с 1м2 улиц, площадей и парков, т/м3 | 37,21/ 59,53 | 25,27/ 40,43 | 4,03/ 6,44 | 3,05/ 4,87 | 5,64/ 9,02 |

- Общее количество бытовых отходов  на 1 жителя сельского поселения в год с учётом общественных зданий принято 280 кг (1400 л). (Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Башкортостан. Таблица 50, примечания 1 и 2).

- Жидкие из выгребов, при отсутствии канализации – для населённых пунктов с количеством жителей менее 500 чел. − 2000 л.

- Смет с 1м2 твёрдых покрытий улиц, площадей и парков – 5 кг (8 л).

Организация планово-регулярной системы и режим удаления бытовых отходов определяются на основании решений местных административных органов по представлению органов коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологического надзора.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию бытовых отходов.

Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов, климатической зоны эпидемиологической обстановки согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. В число объектов обязательного обслуживания спецавтохозяйств включают жилые здания, встроенные в жилые дома предприятия торговли, общественного питания, СДК, пошивочные мастерские и другие предприятия. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию больницы, поликлиники, гостиницы, детские сады, учебные заведения, рынки.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах.

Перечень свалок, подлежащих ликвидации

Таблица №32

| Наименование | Местоположение | Расстояние от ближ. застр., км | Территория, га | Объем накопленных отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с. Базлык | южнее с.Базлык севернее с.Базлык | 0,3 | 0,5149 0,8949 | 45 15 |
| с. Кистенли-Богданово | южнее с. Кистенли-Богданово | 0,7 | 0,7645 | 50 |
| д. Егоровка д. Мусино | западнее д.Егоровка | 0,4 | 0,2856 | 50 |
| д. Пурлыга | северо-западнее д.Пурлыга | 0,6 | 0,8 | 50 |
| Всего | 3,26 |  |

На месте бывших свалок предлагается строительство мусоро-перегрузочных станций и в дальнейшем вывозить на районный полигон ТБО.

7.3.1. Сбор и удаление крупногабаритных отходов

К крупногабаритным отходам относятся не помещающиеся в стандартные контейнеры.

1. с. Базлык 1,054 тыс. чел. х 0,05 т/год = 52,7 т/год

2. с. Кистенли-Богданово 0,547 тыс. чел. х 0,05 т/год = 27,35 т/год

3. д. Мусино 0,076 тыс. чел. х 0,05 т/год = 3,8 т/год

4. д. Пурлыга 0,059 тыс. чел. х 0,05 т/год = 2,95 т/год

5. д. Егоровка 0,086 тыс. чел. х 0,05 т/год = 4,3 т/год.

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

7.3.2. Сбор пищевых отходов

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат до 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металлы, бумагу и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшают товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

7.4. Защита от электромагнитного излучения и радиации

В целях защиты от электромагнитного излучения устанавливаются санитарно-защитные зоны от электроподстанций. Граница охранной зоны от ВЛ 110 кВ − 20 м., от ВЛ 35 кВ − 15 м по обе стороны от проекции на землю крайних фаз. В местах прохождения ВЛ по территории существующей жилой застройки генпланом предусматривается организация зоны запрещения нового строительства до переноса линии в другом месте с использованием подземного кабеля.

Радиационная обстановка в Республике в целом остается удовлетворительной, и радиационный фактор не является ведущим фактором вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду.

Глава VIII. Мероприятия по организации безопасности жизнеобеспечения на территории Базлыкского сельсовета

8.1. Пожарная безопасность

Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

В с. Базлык предусмотрен гаражный бокс для 1 пожарной автомашины.

Техногенных пожаров на территории сельсовета за последние 5 лет не зафиксировано.

Восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения, в зимнее время расчищаются дороги, подъезды к ис-точникам водоснабжения, создаются не замерзающие проруби.

В летний период производится выкос травы перед домами, производится разборка ветхих и заброшенных строений.

Застройка территории сёл должна осуществляться в соответствии с генеральным планом, учитывающим требования пожарной безопасности:

- к зданиям, сооружениям и строениям обеспечен подъезд пожарных автомобилей;

- ширина проездов составляет 6 метров;

- тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 м;

- максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150 метров.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

Пожарные депо размещается на земельном участке, имеющем выезд на основные улицы и дороги общепоселкового значения.

К рекам и водоемам предусмотрена возможность подъезда для забора воды.          Расход воды на наружное пожаротушение в поселениях осуществляется по СНиП 2.04.02-84* (см. Гл.6, раздел Водоснабжение).

8.2. Мероприятия по защите территории села от стихийных бедствий природного характера

Природная чрезвычайная ситуация (природная ЧС) - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации.

Источник природной чрезвычайной ситуации — опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории может возникнуть чрезвычайная ситуация, которая может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Природные чрезвычайные ситуации различаются по характеру источника и масштабам.

Часть территории деревни Егоровка подтапливается р. Базлык.

Кроме берегоукрепительных работ и устройства защитных дамб (см. главу IV «Инженерной подготовки территорий»), перспективными мероприятиями, проводимыми ОМСУ являются:

- контроль за уровнем реки Дёма;

- выкладывание насыпи;

- информирование населения;

- подготовка сил и средств.

8.3. Мероприятия по защите территории села от стихийных бедствий техногенного характера

Исходя из статистики аварий на потенциально опасных объектах на территории Базлыкского сельсовета (межселенные газопроводы высокого давления) следует, что вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на потенциально опасных объектах, находится в пределах допустимых значений.

Глава IХ. Основные технико-экономические показатели. Баланс территорий

Таблица №33

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Сущ. 2014г. | Расчетный срок 2034г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территории |
| 1.1 | Площадь территории сельсовета всего в том числе: | га | 13647,14 | 13647,14 |
| 1.2 | Земли населённых пунктов, всего в том числе: | га | 552,9 | 552,9 |
|  | с. Базлык- центр с/совета | « | 253,06 | 253,06 |
|  | с. Кистенли-Богданово | « | 200,59 | 200,59 |
|  | д. Мусино | « | 35,29 | 35,29 |
|  | д. Пурлыга | « | 25,02 | 250,02 |
|  | д. Егоровка | « | 38,94 | 38,94 |
| 1.3 | Территории под жилые кварталы, всего в том числе: | га | 260,05 | 269,45 |
|  | с. Базлык- центр с/совета | « | 124,16 | 129,86 |
|  | с. Кистенли-Богданово | « | 91,38 | 95,08 |
|  | д. Мусино | « | 16,0 | 16,0 |
|  | д. Пурлыга | « | 13,75 | 13,75 |
|  | д. Егоровка |  | 14,76 | 14,76 |
| 2 | Население |
| 2.1 | Численность населения сельского поселения | тыс. чел | 1,717 | 1,822 |
| 2.2 | Возростная структура населения: |  |  |  |
|  | Моложе трудоспособного возраста | тыс. чел/% |  |  |
|  | в трудоспособном возрасте | тыс. чел/% |  |  |
|  | старше трудоспособного возраста | тыс. чел/% |  |  |
| 3 | Жилищный фонд |
| 3.1 | Жилищный фонд-всего, в т.ч. | тыс.кв.м | 39,336 | 47,105 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения | кв.м/чел | 22,9 | 30,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения-всего | мест | 35 | 54 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего | мест | 244 | 244 |
| 4.3 | Амбулатории- всего | коек | – | – |
| 4.4 | Станции скорой медицинской помощи, автомобиль | 1 на 5 т. чел. в пределах 15-мин. доступ. на спец. авто | – | – |
| 4.5 | ФАП | объект | 3 | 3 |
| 4.6 | Предприятия розничной торговли | кв.м торг. пл. | 254,2 |  |
| 4.7 | Предприятия общественного питания | место | 40 | 70 |
| 4.8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | – | 6 |
| 4.9 | Учреждения культуры | мест | 600 | 600 |
| 4.10 | Помещения для культурно-массовой работы | кв.м.пл.пола | – | 96 |
| 4.11 | Физкультурно-спортивные сооружения, территория | га | – | – |
| 4.12 | Пожарное депо, объект | 1 объект на 35 тыс. чел. | 1 | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяженность линий общественного |  |  |  |
|  | пассажирского транспорта (автобус, маршрутное такси), в т.ч. |  |  |  |
|  | - внешнего транспорта | км | 26,31 | 26,31 |
| 5.2 | Общая протяженность внутрипоселковых дорог | км | 19,97 | 21,48 |
| 5.3 | Плотность внутрипоселковых дорог | га | 0,147 | 0,157 |
| 6 | Ритуальное обслуживание населения |
| 6.1 | Общее количество кладбищ | шт. | 5 | 5 |

Список авторского коллектива

Главный архитектор проекта                                               З. З. Багаутдинов

Архитектор                                                                                     Р. Р. Петухова

Архитектор                                                                               Р. А. Багаутдинов

Инженер                                                                                 К. Ю. Лукичёва

Инженер                                                                                 И. Ю. Тарасюк

Инженер-экономист                                                              А. А. Ахмадиев

Проект разработан в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами.

Директор                                                                                   С.Ю. Прямушко

подпись        дата       Ф.И.О.

Данный документ не подлежит размножению

или передаче другим организациям и лицам без

согласия «Уралгеоинформ» - филиала ООО "Технология 2000".

ПРИЛОЖЕНИЯ –

ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ